## Slide 1: 嵌入式影像處理 行人偵測
目前成員：徐紹崴、林宸毅、曾威璋
報告日期：2024/01/09
開始日期：2024/11/28
結束日期 :

## Slide 2: 分工表
紹崴(組長):
  分配工作
  HOG
  SVM
宸毅(組員):
  video in
  無線通訊
威璋(組員) :
  Uart將python縮放的圖以8bit的式傳入fpga，並寫入ddr

## Slide 3: 進度統整
一月：
  2025/1/3~2024/1/8：
  Demo
十二月：
  2024/11/29~2024/12/5：
需求分析、breakdown
  2024/12/6~2024/12/12：
架構圖
  2024/12/13~2024/12/19：
  修改架構圖、API
  2024/12/21~2024/12/26：
  修改API
  2024/12/27~2025/1/2：
  UNIT TEST

## Slide 4: 規格列表 (2024/12/12更新)
功能:
利用無線通訊傳輸影像資料，再結合FPGA做影像處理的加速之行人偵測系統。
效能:None
介面:
外部:bladeRF , FPGA (zedboard), 2.4 GHz 訊號發射模組
內部:HOG(VHDL),SVM(VHDL),BladeRF CLI(C),Video in(C),
Video out(C), Image resize(C++)
限制:
僅限行人、不含如:輪椅、身障....
影像大小:BRAM深度為:640*480 寬度為:8 bits
驗收:
影像辨識後框選的結果。
影像結果經由無線通訊後的前後比較 。

## Slide 5: 系統分析 – breakdown(2024/12/05)
行人偵測
無線通訊
IP CAM
Transmitter
(AWV365)
軟硬體協同
行人偵測
FPGA
AXI DMA
Receiver
(AWV366)
Resize
Load image
SDK(C語言)
UART
Load DDR
VGA OUT
DDR
SVM
HOG
行人數據集
數據集
圖像讀寫
分類器
特徵提取
PC
(Matlab)
還原影像

## Slide 6: 系統分析 – breakdown (2024/12/12)
行人偵測
無線通訊
IP CAM
Transmitter
(AWV365)
軟硬體協同
行人偵測
FPGA
AXI DMA
Receiver
(AWV366)
Resize
TVP 5150
SDK(C語言)
Vedio in
Load DDR
VGA OUT
DDR
SVM
HOG
行人數據集
數據集
圖像讀寫
分類器
特徵提取

## Slide 7: 系統分析 – 架構圖(2024/12/05)

## Slide 8: 系統分析 – 架構圖(2024/12/12)
前後景分離
DDR

## Slide 9: 系統分析 – 架構圖(2024/12/19)

## Slide 10: 系統分析 – API_Video in (2025/01/09)
 | Video in (IP CAM – TVP 5150)
Input: | BT656訊號(YUV422)
Output: | YCrCb訊號
Parameters: | None
Method: | 利用外部硬體將IP CAM訊號轉換為 YCrCb訊號
 | Video out (VGA out)
Input: | RGC訊號(4, 4, 4)
Output: | VGA
Parameters: | None
Method: | 利用VGA out將RGB訊號轉成VGA，並輸出至螢幕顯示

## Slide 11: 系統分析 – API_無線通訊(2025/01/09)
 | 無線傳輸 Receiver
Input: | FM訊號(2.4GHz)
Output: | BT656訊號(YUV422)
Parameters: | None
Method: | 將RX接收到的FM訊號解回影像資料(720*480)
 | 無線傳輸 Transmitter
Input: | BT656訊號(YUV422)
Output: | FM訊號(2.4GHz)
Parameters: | None
Method: | 將camera資料透過FM訊號TX出去

## Slide 12: 系統分析 – API_Resiz_img (2024/12/19)
 | Resize_img(grayimg,64(寬),128(長))
Input: | grayimg
Output: | grayimg(64x128)
Parameters: | none
Method: | 將灰階影像輸入並縮小成64x128大小的圖片

## Slide 13: 系統分析 – UARTsend(2024/12/19)
 | Uartsend(datavalue)
Input: | grayvalue(8bit)
Output: | grayvalue(8bit)(xinlinx sdk(PS))
Parameters: | none
Method: | 將64x128縮放後的圖像灰階值以二進制8bit透過Uart傳進fpga

## Slide 14: 系統分析 – API_DDRwrite(2024/12/19)
 | DDR write(datavalue)
Input: | Uart grayvalue(8bit)
Output: | grayvalue(8bit)(ddr)
Parameters: | none
Method: | 將Uart傳來的數值寫入DDR

## Slide 15: 系統分析 – API_HOG(2024/12/19)
 | HOG
Input: | resize後(64*128)的8Bbits影像
Output: | 特徵向量
Parameters: | Binnum:9 Blocksize:16 Cellsize:8 Windowxsize:64 Windowysize:128
Method: | Calculate Gradient Images SOBEL (計算梯度影像) Calculate Histogram of Gradients (梯度方向直方圖) Block Normalization (區塊正規化) Calculate HOG Feature Vector (生成 HOG 特徵向量)

## Slide 16: 系統分析 – API_SVM(2024/12/19)
 | SVM
Input: | 特徵向量
Output: | O(判斷為行人) X(判斷不為行人)
Parameters: | Cellsize:8 Windowxsize:64 Windowysize:128
Method: | 接收 HOG 特徵向量，使用支援向量機 (SVM) 進行分類，輸出判斷結果，標記行人所在的區域。

## Slide 17: Unit Test - Video in測試(2024/12/26)
IP CAM  TVP 5150  FPGA  VGA out  螢幕
螢幕有吃到VGA訊號，但是影像未被解出來。

## Slide 18: Unit Test - Video in測試(2025/01/02)
IP CAM A/V Sender TX A/V Sender RX TVP 5150  AXI FIFO  AXI DMA  DDR Controller  DDR

## Slide 19: Block design(2025/01/09)
建構block design，用以將灰階影像，透過SDK方式，寫入到DDR中
▲ Block design中用到的IP模塊

## Slide 20: Block design(2025/01/09)(已解決)

## Slide 21: 圖片規格(2025/01/02)
尺寸:385x298

## Slide 22: Coe 載入bram_1 (2025/01/02)
2 選定輸出腳為portA
1 ip catalog
Width:寬度(24bit)
Depth:深度(114732)
3設定bram深度寬度

## Slide 23: Coe 載入bram_2 (2025/01/02)
3載入資料coe檔案

## Slide 24: bram 讀取功能(2025/01/02)
1測試波型(33876~33871)
2 COE檔案

## Slide 25: addr轉換為像素座標(2025/01/02)
X=addr mod width
Y=addr / HEIGHT
Ex:X=17 mod 385
Y=17/385

## Slide 26: 縮放圖片(2025/01/02)
x_init,y_init:原圖座標
x_tem,y_temp:縮圖座標
doutr:紅色
doutg:綠色
doutb:藍色
Scaled:縮放的倍數

## Slide 27: 縮放方式(2025/01/02)
385
289
64
128
(384,288)
(63,127)

## Slide 28: 遇到的問題(2025/01/02)
1讀取bram的addr的輸出會無法對上輸出的值(原因:clk導致無法對上 解決方法:調整clk)

## Slide 29: 遇到的問題(2025/01/02)
1根據縮放的倍數產生縮放圖的像素座標 ,並根據原圖的像素座標的rgb像素值對應是否可以

## Slide 30: 預計進度(2025/01/02)
12/19~12/26
1,載入coe檔案並讀取顯示於模擬波型
12/26~1/2
1,比對波型輸出的CSV檔是否和原coe檔案(轉換CSV檔)一樣(python程式將csv檔案做比較)
2,圖片進行縮放(resize)
3,將bram存放圖片和座標改為DDR存放

## Slide 31: 流程圖(2025/01/09)
Resize(64x128)
image
Resize image
灰階
Gray value
Pyserial
Gray value(uart)
PS
DDR
PL
Gray value

## Slide 32: 電路圖(2025/01/09)
PS
PL

## Slide 33: 架構圖(2025/01/09)
computer
resize
gray
灰階值
FPGA
PL
DDR
PS
UART

## Slide 34: 圖片縮小和灰階(2025/01/09)

## Slide 35: 資料傳送測試(2025/01/09)
1資料輸出64x128筆的像素

## Slide 36: UART資料傳輸(2025/01/09)

## Slide 37: 遇到的問題(2025/01/09)
1 測試ddr存入的資料是否一樣 試著把python端的輸出弄成csv檔案 將sdk的comport資料全選複製觀察 是否一樣
(遇到的問題是:sdk變成16 進制 解決方法:拿掉輸出的16進制換算符號%x)
2視窗無畫面或亂碼(調整鮑率)
3 ddr沒初始化會導致數據沒有更新
4 載入ddr的值跟輸入不一樣

## Slide 38: 驗證HOG IP
原先架構

## Slide 39: HOG IP分析
A
C
E
A:Preprocessing (前處理) 軟體做運算
B:Calculate Gradient Images SOBEL
(計算梯度影像)
C:Calculate Histogram of Gradients
(梯度方向直方圖)
D:Block Normalization
(區塊正規化)
E:Calculate HOG Feature Vector
(生成 HOG 特徵向量)
gy
gx
θ
g
v2
A
C
E
B
D
V1:正規化前向量
V2:正規化後向量
𝜀 :非零常數
Notes: 取L1norm
C延遲較長 (並行)

## Slide 40: 繪製HOG MSC(TSPEC)
Arctan_hog
ROI
Histogram_hog
Gradient Magnitude
BlockCal
histogram
image
data_out
python
𝜀,v1
HOG
STAGE1(ROI)：
以python切ROI，大小為64*128
(Gamma correction 調整對比度)
STAGE2(Calculate Gradient )：
計算影像的梯度，凸顯輪廓與邊緣資訊，忽略平滑區域。
STAGE3(Calculate Histogram of Gradients)：
將影像劃分為多個 8 x 8 像素的 cell。
STAGE4(Block Normalization ):
減少亮度變化的影響，對每 4 個 cell 組成的 block 進行正規化。
STAGE5(Calculate HOG Feature Vector):
將所有 block 的特徵向量拼接，產生 3780 維的特徵向量。
data
Calculate Vector
data
Sobel_hog
Gradient Orientation
gx gy
θ、g
64*128 image
BlockCal
v2
data
Notes: 不要寫STAGE1

## Slide 41: 驗證HOG IP

## Slide 42: 驗證HOG IP
重新設計後架構
原IP
BRAM

## Slide 43: HOG_bram讀取
透過測試程式寫出CSV(測試bram)
讀取過程
寫入過程
讀取50*50的資料
變成長50的CSV

## Slide 44: 驗證HOG IP
重新設計後架構
▲ top層加入 bram_addr及bram_data
▲ bram的輸出接上原先IP的data_in

## Slide 45: 驗證HOG IP cal_ready
波型模擬
cal_ready : 可開始下一張圖片計算的旗標(計算中為0,其餘為1)
影像未輸入完就為1 (大約為一半)
原IP

## Slide 46: 驗證HOG IP cal_ready
影像未輸入完就為1 (大約為一半) => 猜想可能是bram 2 clk才讀取的關係導致
▲ 原先讀取bram 需要2 clk
(因為讀取中需考慮bram的initial latency)
▲ 讀取bram process縮短為1 clk
(但在寫入process時(input_enable = ‘1’)多等待1clk)

## Slide 47: 驗證HOG IP cal_ready
修改後
時間縮短

## Slide 48: 驗證HOG IP block_Out
block_Out(HOG 輸出 一次輸出一個Block)

## Slide 49: 驗證HOG IP block_Out
對block_Out展開
發現576bits前都有值

## Slide 50: 驗證HOG IP block_Out
▲ 取block_Out中前576bits
(測試程式中接線)
▲ 新波型圖

## Slide 51: To Do List(video in,無線通訊/HOG,SVM)
將灰階影像透過SDK寫入到DDR中 (宸毅)
將資料從DDR中讀寫(紹崴)
建立cnt模組撈DDR資料(目的:實際燒板子時沒有測試程式模擬blockRAM)